附件

基础设施改造出新项目工程量清单：

| 位置 | 设施 | 改造要求 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园区人行道 | 方砖、地面凹陷 | 砂石填补凹陷处并重新铺设方砖或水泥，人行道，南门广场等共约150平米。要求修复后地面平整。 | 一年 |
| 镜湖周围 | 地面警示线及标语 | 专用室外警示油漆、制作警示语,总长度约900米。使用黄色地面标示专用漆，红色字体，每隔25米喷涂警示语。停车场地面标识2处。 | 两年 |
| 厕所 | 台面污渍 | 更换定制不小于20mm厚度大理石材质黑色台面。共10米。 | 一年 |
| 厕所 | 管道外露 | 安装10MM厚度人造石挡板，高0.5米总长12米 | 一年 |
| 残疾人厕所 | 不锈钢扶手 | 三处厕所，拆除旧扶手，重新制作三处不锈钢扶手。要求按照原有样式，304材质，厚度不少于0.8MM不锈钢管。 | 两年 |
| 一楼玻璃幕墙周边，立柱 | 钢结构及立柱防火涂料 | 处理表面，打磨，重新刷涂防火涂料45处，涂刷高度不小于两米。 | 一年 |
| 公共部位墙面 | 乳胶漆脱落 | 清理、打磨、补腻子、重新粉刷约10平方。 | 一年 |
| 北门客服后面 | 污水管断开，污水横流。 | 挖开检查，重新埋管线。 | 两年 |

请投标单位务必前来查看现场！

2019.10